## Slide 2
Supervisión de
Mantenimiento
CURSO DE ESPECIALIZACION

## Slide 3: Módulo 2
Enfoque Internacional para la Gestión y Supervisión del Mantenimiento

## Slide 4
Supervisión del Mantenimiento
Enfoque Internacional para la Gestión y Supervisión del Mantenimiento
Supervisión de Paradas de Planta y Trabajos en Mantenimiento
Gestión y Supervisión de KPI en Mantenimiento
Mejora Continua en Mantenimiento
Habilidades Blandas para la Supervisión de Personal Técnico y de Ingeniería

## Slide 5: Taxonomía en Mantenimiento

## Slide 6
Es importante que todos los activos a cargo de la organización sean registrados y codificados de acuerdo a una estructura jerárquica que permita su administración y evaluación
Es importante la organización que se quiere realizar al registro de activos
Una norma que se utiliza como referencia para la realización del inventario y registro es la ISO 14224

## Slide 7
Taxonomía según ISO 14224
1 – Industria
2 – Categoría del Negocio
3 - Instalación
4 – Planta/Unidad
5 – Sección/Sistema
6 – Unidad de Equipo
7 – Sub-unidad
8 – Componente / Item Mantenible
9 - Pieza
Uso / ubicación
Subdivisión de equipos

## Slide 11: Taller
Escoja 20 activos de su empresa
Determine cuales son los niveles taxonómicos de cada uno
Utilizando la norma diseñe una codificación que permita gestionar estos activos

## Slide 12: Gestión y Priorización del Trabajo

## Slide 13: Backlog
Dependiendo las normativas los backlogs son las tareas pendientes de realizar, en algunos casos solamente las tareas correctivas y en otras las correctivas y preventivas
Sirven para definir la carga de trabajo de un equipo de mantenimiento
Las OTs deben de contener como mínimo:
Tipo de especialidades y cantidad
Horas por especialista y duración total
Criterio de prioridad
Máquina a intervenir, sistema e item mantenible

## Slide 14
Se deben ingresar al backlog todas las órdenes planificadas listas para realizar.
Planificar implica:
  Materiales
  Recursos terceros
  Herramientas
  Repuestos

## Slide 15
Criterios de Priorización:
  0: Emergencia
  1: Urgente
  2: Importante
  3: Mantenimiento no crítico en equipo de producción
  4: Mantenimiento no crítico en equipo que no es de producción
Criterio de tipo de OT
  S: Seguridad
  A: Medio Ambiente
  P: Preventivo
  C: Correctivo

## Slide 16: Planificación y Programación Eficiente del Trabajo

## Slide 17: Planificación
La planificación del mantenimiento tiene como objetivo el maximizar la productividad del equipo de mantenimiento a través de:
  Gestionar los recursos
  Identificar los procedimientos correctos
  Identificar los repuestos necesarios
  Definir la cantidad de personas y especialidades
La medición de la efectividad de los técnicos de mantenimiento se mide mediante el “Tiempo de llave” o Wrench Time

## Slide 18: Wrench Time
W= Horas invertidas en trabajo de Mto/Horas totales en planta
Almuerzo | Descanso | Reuniones | Trabajo en Máquina | Entrenamiento | Traslados | Preparación de materiales | Esperas | Informe
En una empresa sin planificación: W = 25 – 35%
En una empresa con planificación: W = 45 – 55%

## Slide 19: Flujo de una Orden de Trabajo
ORIGEN Y APROBACION
ORIGINADOR Y SUP
CIERRE Y ARCHIVO
PLANIFICADOR Y EMPLEADO
REALIMENTAC. Y ANALISIS DEL TRABAJO
TECNICOS Y SUP.
REGRESAR EQUIPO A SERVICIO
SUP. Y OPERACIONES
EJECUCION
TECNICOS
PROGRAMA DIARIO Y DEPURACION
SUP. Y OPERACIONES
PROGRAMA SEMANAL (FORMAL O INF)
PROGRAMADOR O SUPERVISOR
PLANIFICACION (FORMAL O INFORMAL)
PLANIFICADOR O SUPERVISOR
CODIGO
PLANIFICADOR
AUTORIZAC.
GERENCIA
APERTURA
EMPLEADO PLANIFICACION
Original va a lugar de registro
Copia queda con Originador
Copia va al Originador
Original va al archivo si tiene valor histórico
Copia de OT va a Operaciones

## Slide 20: Programación
La programación está separada en dos partes:
  Programación semanal: organiza la carga del trabajo para una semana con las siguientes premisas:
    Se programa al 100% del tiempo
    Se selecciona de acuerdo a prioridad y el trabajo proactivo es primero que el reactivo
    Un técnico de mayor especialización puede realizar trabajo de menor especialización si la prioridad lo amerita
  Programación diaria: organiza la carga diaria de acuerdo a:
    Disponibilidad de técnicos y equipos
    Ocurrencias, hallazgos, emergencias

## Slide 21
El ordenamiento de OTs para la programación semanal empieza por:
  Prioridad
  Horas requeridas
  Máquinas o sistemas
Se empieza programando desde la más importante teniendo en cuenta la capacidad de personal de la semana
El programa se presenta en la reunión semanal de programación para alinear con operaciones las necesidades

## Slide 22
El programa semanal se entrega a los supervisores para que realicen la asignación diaria
La asignación diaria depende de:
  Las urgencias o emergencias
  La disponibilidad diaria de técnicos y equipos
  Las necesidades del negocio que pueden surgir

## Slide 23: Taller de Programación semanal
De acuerdo al cuadro de tareas planificadas y disponibilidad del personal, generar una programación semanal suficiente para el equipo de trabajo

## Slide 24: Organización del Trabajo de Acuerdo a la Planificación

## Slide 25: El programa diario
Con el programa semanal el supervisor debe de elaborar el programa diario
Lo ideal es que esté terminado antes del cierre de la jornada laboral, así los técnicos ya saben qué les va a tocar al día siguiente y vienen preparados

## Slide 26
Previo al inicio de la jornada el supervisor debe asegurarse que:
  Los repuestos y recursos estén disponibles en el lugar adecuado
  Los técnicos tengan toda la información necesaria para realizar el trabajo
  Operaciones y seguridad estén al tanto del programa
Durante la jornada el supervisor debe de:
  Realizar los cambios necesarios de acuerdo a los cambios de prioridades
  Facilitar las labores de los técnicos
  Supervisar la calidad de la ejecución

## Slide 27: Taller de Programación diaria
Con la programación semanal, realizar la programación diaria de acuerdo a las indicaciones suministradas

## Slide 28: Supervisión de la Ejecución de Trabajos de Mantenimiento

## Slide 29: Supervisión del trabajo
El supervisor tiene una labor fundamental en la calidad de los trabajos de mantenimiento
Debe de combinar sus habilidades técnicas y de comunicación para:
  Identificar los posibles puntos de falla
  Dar soporte a los técnicos cuando lo requieran
  Verificar los puntos críticos de la ejecución
  Instruir a los técnicos

## Slide 30
Uno de los puntos a verificar durante la ejecución son los permisos de seguridad, teniendo en cuenta que:
  La verificación se debe hacer en el campo
  Se debe revisar el cumplimiento durante las labores
  No asumir que ya saben
  El supervisor debe ser experto en medidas de seguridad

## Slide 31
Con respecto a la calidad del trabajo:
  Verificar las técnicas de desmontaje
  Solicitar estar presente cuando los equipos están abiertos, en las mediciones críticas o las que requieran tomar alguna decisión
  Verificar el trabajo previo al cierre del equipo
  Verificar si los técnicos entienden y siguen los métodos, cantidades, tolerancias.
  Verificar las técnicas de alineamiento, balanceo y lubricación

## Slide 32: Elaboración de Informes de Tareas de Mantenimiento Ejecutadas

## Slide 33: Importancia de los reportes de trabajos
La retroalimentación de los trabajos de mantenimiento es uno de los pilares del proceso de gestión
Permite identificar:
  Repuestos y herramientas faltantes
  Errores en la planificación
  Necesidades adicionales
  Dificultades en la ejecución
  Condiciones de equipo no detectadas previamente
Un buen informe es clave dentro del proceso de fortalecimiento de la planificación del mantenimiento

## Slide 34
Algunas veces no se tiene la información completa para realizar un trabajo y se tiene que planificar. El técnico debe colocar en su retroalimentación:
  Números de partes faltantes
  Planos actualizados
  Mediciones actualizadas como medidas de ejes, corrientes, niveles de alineamiento

## Slide 35
En el caso de los mantenimientos correctivos es importante entender y reportar el modo de falla
El modo de falla es la causa real que ocasionó el problema:
  Si un neumático está sin aire ese es el síntoma, los modos de falla serían:
    Válvula de aire en mal estado
    Deformación del aro
    Agujero en la banda de rodamiento
    Golpe en el costado
  Cuando se identifica el modo de falla, es posible realizar una medida correctiva definitiva

## Slide 36
En el caso de inspecciones, es importante que los técnicos tengan en cuenta:
  Los estándares y tolerancias de las mediciones
  Que reporten y alerten las desviaciones y medidas fuera del estándar
  Que midan apropiadamente, una mala medición puede llevar a conclusiones erradas

## Slide 37: Validación de los reportes
Los supervisores deben de tener una rutina de revisión de los reportes
Estos deben ser leídos antes de ser aceptados revisando entre otras cosas:
  Si no hay trabajos urgentes pendientes que deban ser programados
  Las mediciones de parámetros y compararlas con los límites de alerta
  Las modificaciones en planos y layouts para validarlas y transmitirlas
  Las desviaciones en la ejecución para verificar si los procedimientos fueron los correctos
Es importante auditar de manera aleatoria la validez de los reportes.