## Slide 2
Supervisión de
Mantenimiento
CURSO DE ESPECIALIZACION

## Slide 3: Módulo 3
Supervisión de Paradas de Planta y Trabajos en Mantenimiento

## Slide 4
Supervisión del Mantenimiento
Enfoque Internacional para la Gestión y Supervisión del Mantenimiento
Supervisión de Paradas de Planta y Trabajos en Mantenimiento
Gestión y Supervisión de KPI en Mantenimiento
Mejora Continua en Mantenimiento
Habilidades Blandas para la Supervisión de Personal Técnico y de Ingeniería

## Slide 5: Planificación de Paradas de Planta

## Slide 7
Las paradas de planta son una estrategia de mantenimiento proactivo que tiene las siguientes características:
  Interviene equipos críticos que requieren que todas las instalaciones se encuentren detenidas
  Utiliza gran cantidad de personal propio y externo
  Utiliza gran cantidad de recursos
  Se diseña de manera que se eviten las intervenciones en los mismos equipos hasta la próxima parada de planta

## Slide 8: Planificación de una parada de planta
Las paradas de planta se deben de empezar a planificar de 6 a 8 meses antes de realizarse por los siguientes motivos:
  Los pedidos de repuestos importados fabricados pueden demorar de 12 a 16 semanas
  Los tiempos de ejecución de licitaciones para trabajos mayores y comprometer a los contratistas
  Definir los alcances de los trabajos, repuestos, contratistas y maniobras necesarias toma tiempo e investigación
  Revisión de simultaneidad de tareas, cruces
  Impacto de los cortes de servicios y medidas de contingencia

## Slide 9: Equipo de Parada de Planta
Mantenimiento – Planificación, ingeniería, supervisores
Compras de repuestos y servicios
Almacén
Seguridad ocupacional y medio ambiente
Producción u operaciones

## Slide 10: Etapas de la preparación
Se sugieren reuniones de coordinación quincenales al comienzo y semanales el último mes
  En las primeras reuniones debe participar compras, almacenes, operaciones y mantenimiento para definir:
    Trabajos críticos
    Presupuestos
    Tiempos de entrega y alternativas
    Tareas con personal propio y personal tercero
  Conforme se acerca la parada de planta se debe involucrar a seguridad y medio ambiente para:
    Homologar procesos y proveedores
    Ver permisos y evaluar riesgos
    Evaluar interferencias y limitaciones

## Slide 11: Puntos a considerar en la planificación
Cortes de servicio:
  Grupos electrógenos
  Compresores de aire
  Agua
  Alimentos
  Cámaras de refrigeración
  Internet y comunicaciones
Medidas de contingencia:
  Tareas críticas
  Repuestos críticos
  Posibles problemas y alternativas

## Slide 12: Programación de Tareas y Gestión de Recursos

## Slide 13: Programación de las tareas
La utilización de metodologías de gestión de proyectos ayudan a poder armar un diagrama de Gantt con los trabajos a realizar
Cuando se tienen los trabajos listados debemos de tener:
  Cronograma de cortes de servicios
  Cronograma de tareas críticas
  Cronograma de tareas complementarias
  Cronograma de pruebas de funcionamiento
  Cronograma de arranque de planta
Desde la etapa de planificación se debe de tener una idea de cual es la necesidad de supervisión de las tareas, aún cuando sea con personal propio, siempre debe haber algún nivel de supervisión en las tareas.

## Slide 14: Supervisores
Los supervisores deben ser asignados de manera que tengan el tiempo y la experiencia para verificar la ejecución de las tareas asignadas
Al haber simultaneidad de tareas y de personal externo a la empresa, los supervisores rara vez van a ser suficientes
El personal técnico experimentado puede ser un buen supervisor de tareas específicas
Los planificadores en casos de paradas de planta pueden ser buenos supervisores

## Slide 15
Taller de elaboración de plan de parada de planta

## Slide 16: Ejecución de los Trabajos Programados

## Slide 17: El día antes de la parada de planta
Es función del equipo de liderazgo de la parada revisar un día antes de la ejecución:
  Repasar las tareas, encargados y que los planes estén distribuidos y entendidos
  Revisar las condiciones de seguridad de las instalaciones
  Asegurar el cierre de operaciones seguro

## Slide 18: Al empezar cada día o turno
Se debe de tener una rutina en la cual:
  Se repasen las medidas de seguridad de la parada de planta
  Se comuniquen los cortes de servicio y trabajos mayores de la jornada
  Se coordinen entre los contratistas y supervisores los posibles cruces entre tareas

## Slide 19: Durante la ejecución
Los supervisores deben de tener su cronograma de tareas para el día y realizar reportes periódicos de avance a la coordinación central
Si la parada de planta es de varios días los reportes pueden ser a la mitad o al término de la jornada
Si la parada de planta es de pocos días, los reportes deben ser cada dos o tres horas.
Los puntos a reportar son:
  Tareas terminadas a tiempo
  Tareas con retraso o con riesgo de no comenzar
  Tareas nuevas

## Slide 20
Asimismo, las tareas adicionales deben de ser comunicadas para evaluar:
  Impacto en otras tareas programadas
  Riesgo de extender la parada de planta
  Tomar decisiones de desestimar alguna tarea o postergarla
  Buscar recursos adicionales de contingencia

## Slide 21: Pruebas y Arranque de planta
Al finalizar la parada de planta es importante que se realicen las pruebas correspondientes a los equipos
  En el plan de pruebas se definen que pruebas se pueden realizar individualmente y cuales requieren producto
  Verificar las medidas de seguridad previo a las pruebas
  Tener el checklist de pruebas a la mano y llevar el registro
Para el arranque de la planta tener en cuenta
  La secuencia de arranque de equipos
  Tener personal para acompañar el arranque hasta que se estabilice el sistema
  Realizar el seguimiento a los equipos intervenidos

## Slide 22: Después de la parada de planta
Es recomendable luego de la parada de planta tener una reunión de lecciones aprendidas:
  Qué salió bien
  Qué pudo hacerse diferente
  Qué debemos incluir en una próxima parada de planta
  Qué dejamos de hacer
Esta reunión se debe realizar en una fecha próxima al fin de la parada, con la mayor cantidad de personas que intervinieron en la parada
Esta reunión debe servir para llevar el registro y fortalecer las futuras paradas de planta

## Slide 23: Presupuesto y Reporte de Costos

## Slide 24: Presupuesto de la Parada de Planta
El presupuesto de la parada de planta debe de ser aprobado como parte del presupuesto anual de mantenimiento
Como no siempre se conoce el alcance exacto de una parada de planta, es importante tener un estimado durante las primeras etapas de la planificación para poder solicitar alguna ampliación de ser necesario

## Slide 25: Justificación del presupuesto de parada de planta
Para justificar una tarea de parada de planta adicional a lo planificado debemos de:
  Conocer la importancia de la tarea y las consecuencias de realizarlas en otro momento
  El costo de realizarlo en la parada y el realizarlo en otro momento
  La posibilidad de realizarlo y si interfiere con otras tareas planificadas
  Las medidas de control necesarias en caso se decida no hacerse

## Slide 26: Reporte de costos de parada de planta
El reporte de costos debe de incluir:
  Comparativo entre costo presupuestado y costo real de las tareas programadas
  Costo de tareas adicionales que se autorizaron durante la parada
  Costo de sobretiempos incurridos
  Costo de retrasos en el arranque
  Costo de retrabajos
El reporte de costos de la parada de planta se tiene que elaborar como máximo con el cierre contable posterior a la parada de planta
Es labor del equipo de parada el asegurar el registro y facturación de todos los trabajos realizados.